PAKIET NR 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku filtrów do usuwania leukocytów z koncentratów krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Filtry do usuwania leukocytów z krwinek płytkowych z pojemnikiem odbiorczym | 3000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania stawiane filtrom i pojemnikom odbiorczym:

- Filtry jednorazowego użytku- jałowe, apirogenne do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Płytkowych z pojemnikiem odbiorczym.

- Pojemnik odbierający filtrowany KKP powinien mieć pojemność 1000 ml służyć do co najmniej 5 dniowego przechowywania.

- Pojemnik odbiorczy jest wyposażony w długi , cienkościenny, elastyczny, nieposklejany dren, umożliwiający wykonanie niezbędnej liczby pilotek lub wykonanie kolejnego jałowego zgrzewu.

- Wykonane z przezroczystego tworzywa umożliwiającego wizualną kontrolę procesu filtrowania.

- Otrzymany Ubogoleukocytytarny KKP zawiera poniżej 1X106  leukocytów na jednostkę.

- Służą do filtrowania od 2 do 8 jednostek zlewanych KKP.

- Wyposażone w zestaw do odpowietrzania i miękki filtr.

- Odzysk komórek płytkowych powyżej 99%.

- Filtr powinien wypełniać się pod wpływem siły ciążenia.

- Zapewniające krótki czas filtracji do 10 minut.

- Zestaw zakończony igłą plastikową na końcu drenu umożliwiającą połączenie z pojemnikiem z KKP.

- Każdy zestaw musi być pakowany indywidualnie.

- System identyfikacji zestawów zapewniający całkowite bezpieczeństwo:

- jednoznaczne oznakowanie pojemnika transferowego numerem referencyjnym produktu

- numerem serii,

- datą ważności,

- znakiem CE w języku polskim.

- Filtry muszą posiadać certyfikat dopuszczający stosowanie na terenie Unii Europejskiej.

- Etykieta fabryczna pojemnika odbierającego powinny być w języku polskim..

- Filtry muszą posiadać instrukcję w języku polskim.

- Termin ważności filtrów co najmniej 18 miesięcy od daty dostawy  do magazynu Zamawiającego.

- Wykonawca do każdej dostawy dołączy specyfikację i certyfikat jakości.

- W celu sprawdzenia, czy zaoferowane filtry spełniają wymogi Zamawiającego Wykonawcy dostarczą 3 sztuki filtrów do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Płytkowych.

- Referencje z co najmniej 3 jednostek placówki służby krwi.

.............................................................................

podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy

PAKIET NR 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Słupsku sterylnych jednorazowych automatycznych nakłuwaczy do pobierania krwi włośniczkowej z palca

| Przedmiot zamówienia | Liczba sztuk | Wartość netto za sztukę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sterylne jednorazowe automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca | 40000 |  |  |  |  |  |  |

Wymagania:

- sterylne jednorazowe automatyczne nakłuwacze do pobierania krwi włośniczkowej z palca,

- nakłuwacze o głębokości nakłucia 2,0 mm, szer. 1,5 mm

- w obudowie plastikowej, wyposażonej w zatyczki zabezpieczające ostrza,

- posiadające membranę wymuszającą wysuwanie ostrza na określoną głębokość.